贾汪校区旱厕所改造施工工程补充说明

江苏师范大学贾汪校区校园内现有旱厕所5座，分别位于车队院内、大礼堂院内、运动场、东家属院、锅炉房等处，现对上述旱厕进行改造。“拆5建3”：即对车队、大礼堂内等处的旱厕予以拆除，原址建水厕，对运动场旱厕拆除迁建水厕；对东家属院及锅炉房院内旱厕拆除，恢复场地。具体施工内容如下：

1.原有五座旱厕整体拆除，垃圾外运出校。

2.新建（原址）及迁建水厕平面布置参照厕所改造平面图。

3.结构布置，新建水厕均为砖混结构，条形基础，在室外地坪下0.06米做240*240地圈梁一道，墙体拐角及相交处设置240*240构造柱，楼板下设240*240圈梁一道，现浇砼屋面板。地面以下墙体采用MU15烧结煤矸石砖，地面以上墙体采用MU10烧结煤矸石砖M10水泥砂浆实砌，构造柱与墙体连接处砌成马牙槎，沿墙高每500MM设一道2Ø6通长筋。

4.墙基防潮参见苏J01-2005-1/1。地面做法参见苏J01-2005-12/2。屋面做法详苏J01-2005-17/7，先在钢筋砼屋面板上干铺1:6水泥炉渣，以2%找坡，始厚为50MM，然后用15后1:3水泥砂浆找平，其中防水选用4厚SBS防水卷材一道。

5.砼散水宽600MM，做法详苏J01-2005-3/12。

6.按照甲方要求设置通风窗及排风扇。

7.内墙2.2米高墙砖，外墙涂料。地面全瓷防滑地砖铺设。

8.按照图示设置洗手盆、拖把池、蹲便器、小便器。上下水按需要布置。

9.蹲便塑钢隔断高度为2米。

10.按要求安装照明线路及照明器具。

11.由于图纸设计深度不够，要求投标人必须勘察现场，根据卫生间所处位置实际情况，合理确定投标报价。