江苏师范大学G-Discover虚拟现实实验室谈判采购文件

（No：2013H100194）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；

      - 付款方式：验收合格后支付合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需建设G-Discover虚拟现实实验室一套。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

- 主要技术参数及要求

（一） 项目概况

本项目位于泉山校区建筑与规划实验中心二楼（研究生宿舍西隔壁），面积约100m2，主要服务于建筑学、城市规划、园林设计、地理信息科学与工程等专业的教学与科研。

（二）对供应商的要求

1. 提供系统结构图、实验室效果图及总体设备拓扑图，以此用来说明整个系统架构的设计思路、实验室布局和设备连接情况，如无出具该结构图、效果图和拓扑图，则视为对整个项目的不理解。

2. 提供双软认证、ISO9001质量管理体系认证证书。

3. 提供近2年内实施过3个以上同类项目，提供合同、现场照片。

4. 提供主要设备、软件的原厂授权。

（三）功能要求

1.三维展示：通过正面、地面、侧面的3D显示画面组合，实现沉浸式的虚拟环境，深度展示如建筑、城规、园林园艺、等领域的大规模场景，用于师生设计成果的展示。

2.虚拟交互：光学位置跟踪技术，在不小于3m*3m*2m空间范围内实现对使用者的视角定位，通过头部运动使虚拟建筑物不同角度呈现。通过手持式交互设备可在虚拟环境中随意漫游，建筑、植物、雕塑、等虚拟物体进行移动、修改、测量。

3.多功能性：系统可用于教学、科研、方案评审，在不同应用情况下需要系统能变化成不同形态（如：教学模式下系统能展开成一面超大投影系统适用于多人参与。科研模式和方案评审模式时需要变形成1面正面、1面地面、1面侧面的半包围式投影系统）变形过程要求一键控制。

（四）技术指标

1.主动立体投影机3台（不得低于以下配置）

亮度：7000 ANSI流明以上。

对比度：2400：1。

显示技术:单片DMD 0.7”DLP 芯片。

分辨率:1024 x 768 像素。

灯泡功率：双280W 高亮度灯泡。

颜色系统：需支持4色段色轮或6色段色轮（用户可选）。

ColorMax技术提供了微调色域的功能。

镜头设置：定焦、变焦镜头，水平&垂直位移，变焦、聚焦。

视频处理特征自动处理，即标清和全高清隔行信号源自动按照3:2和2:2extraction技术进行处理。

采用DP CoolTekTM技术，提供最高流明的亮度，产生最低的热量（BTU）和噪声水平（dBA）。

3D主动立体，120Hz刷新率，720P（sequential frames格式）。

6个可选用输入端口，包括HDCP兼容的DVI和HDMI端口。

色温：6200°K±1000°K。

2.管理图形工作站1台（不得低于以下配置及服务）

处理器： Intel Xeon E5-2620

内存： 8GB (4x2GB) DDR3-1600 ECC 四通道。

硬盘系统：1TB   7200转高性能硬盘。

显卡：NVIDIA Quadro  K5000 4GB 专业显卡 1块。

电源：800瓦90% 高效电源。

光驱：16倍速DVD刻录机。

系统：预装正版Win 7 系统。

3.渲染图形工作站3台（不得低于以下配置及服务）

处理器：Intel Xeon E5-2620 2 15MB 1333 6C 1 CPU*2。

内存：8GB (4x2GB) DDR3-1600 ECC 四通道。

硬盘系统：1TB   7200转高性能硬盘。

显卡：NVIDIA Quadro  K5000 4GB 专业显卡 1块。

G-Sync同步卡1块。

电源：800瓦90% 高效电源。

光驱：16倍速DVD刻录机。

系统：预装正版Win 7 系统。

4.正投立体地幕1块

高耐磨涂层，支持10人以上站立观看不变形。

具有可清洗易维护特性。

尺寸：约3m×2.3m；根据实际安装场地微调。

增益：0.7-1.2。

可视角度：半增益视角≥60°，水平和垂直视角≥180°；表面：专业研发纹路拉力强度 最大：不低于203 kg/平方厘米；平均：不低于180 kg/平方厘米；撕裂强度：最大不低于5.8 kg/mm；平均：不低于5.4 kg/mm；伸缩率：最大296%，平均162%，加热收缩4%；厚度：不低于0.15mm；影像亮度均匀性好，无太阳效应，具有阻燃性。

5.背投立体投影幕2块

背投立体幕；尺寸：约3m×2.3m（根据现场情况安装时微调）。

增益：0.7-1.2。

可视角度：半增益视角≥80°，水平和垂直视角≥165°。

表面：专业研发纹路拉力强度 最大：不低于203 kg/平方厘米；平均：不低于180 kg/平方厘米。

撕裂强度：最大不低于5.8 kg/mm；平均：不低于5.4 kg/mm。

伸缩率：最大296%，平均162%，加热收缩4%。

厚度：不低于0.15mm。

影像亮度均匀性好，无太阳效应，支持多通道融合显示。

具有阻燃性。

具有可清洗易维护特性。

6.立体图像处理器1台

实现多通道融合显示。

支持opengl和DirectX3D程序的立体模式，支持扩展模式和复制模式。

输入信号：Dual Link DVI。

典型分辨率：可支持6144x768@60Hz，5760x1080@50Hz，4800x1080@60Hz，3072x768@120Hz 等超高分辨率输入。

融合带宽度：0到512像素完全连续可调。

输出信号：DVI-I（DVI和VGA同时输出）最高165Mhz输出频率，每通道输出分辨率支持800x600-2048x1200 60Hz，同时支持1024x768/1280x720/1280x800 120Hz。

3D立体能力：120Hz主动立体，支持Nvidia 3D vision和DLP-link 3D， 能同时支持主动立体和被动立体模式。

几何校正：高精度像素几何校正，高级像素保真控制技术，非线性多滤波器技术和纹理补偿技术，支持弧形，柱形，球形等异形投影，并支持120Hz图像信号几何校正。

7.多功能投影机械结构3套

一键式管理及操作：变形时间＜3分钟；具有软件控制功能，变形过程中能同时切换虚拟现实软件通道模式。

对安装环境需求降到最低：投影机安装无需破坏原有房屋结构。

设备内嵌式：所有设备集中嵌入到机械结构内部，只需接上电源就能使用。散热性能良好。

结构稳定：机械安装固定结构，包括投影幕机械安装结构、投影机固定安装结构、反射系统安装机械结构、追踪系统支撑安装结构。

专业设计机械结构，采用全封闭一体化铝合金结构，经久耐用，具有抗震性，耐腐蚀，可现场快速安装拆卸，易于维护，后续升级方便。LCD响应速度：2毫秒。

超低功耗，工作时间可达300小时。

人体工学镜框设计，最大限度地适合大小头形配戴，配戴时不易掉落。

8.主动立体眼镜40副

轻便、小巧、超低功耗，工作时间长。

人体工学镜框设计，最大限度地适合大小头形配戴，配戴时不易掉落。

9.同步信号发射器1个

发射距离:不低于30米。

立体信号输入方式:BNC，VESA，SUB-D9。

GPIO接口：SubD37 / SUB-D9。

红外探头：≥940nm。

10.机柜1个

42U机柜，工艺精湛、尺度精密。

框架强度高,使用≥2MM厚钢板。

高通风率六角网孔前门、双开六角网孔后门，解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求。

尺寸： 约600×900×2000mm。

11.断电保护设备1台

额定功率：10KVA。

断电后备时间：满载/半载:>5/13分。

12.光学位置跟踪系统1套

光学追踪技术。

配置：4个摄像头；1个头部捕捉MARK点；1个可输入式手持式设备。

头部捕捉MARK点集成到立体眼镜上，不需要额外佩戴。

支持多通道投影系统硬同步。

交互空间：3米*3米*2米。

追踪精度：最低0.1毫米。

系统延时（无延迟）：20毫秒以内；

识别率：90%以上；

自带追踪系统管理软件。

支持用户自定义跟踪目标。

支持任意变更坐标系。

视场角：69 x 55。

分辨率：640 x 480。

摄像头帧率：60Hz，可调节。

支持数据记录与回放。

支持VRPN。

支持硬同步。

最远标记距离：4.0米。

支持Body数据自动生成，能生成4-5组；毫米。

最多支持到50个动作捕捉摄像头和45个标记MARK点，可扩充至2个人物全身追踪。

摄像头内置红外线LED闪光灯：850nm，±60°FOV。

焦距：f=3.61毫米，视场角：69°× 55°（镜头可换）。

接口：IEEE 1394a。

提供官方原厂工程师安装调试服务。

13.立体案例库

含有80个国际流行的.eoz格式应用案例。

可进行主动立体、被动立体及光谱立体观看及演示操作。

立体显示模式为复制模式。

应用涵盖设备演示、轨迹仿真、工业工程、机械设备拆装等等多个领域。

14.虚拟原型库

平台提供涵盖建筑、家具、电子产品、车辆、武器、工业、科学等8个不同行业的15000个以上的3D素材，每种素材提供3ds、max、maya等3种以上格式

供高级检索功能，可以快速查询到所需模型，并能查看模型的属性信息，包括模型格式、面数等信息。

以支持导入Unity3D、Quest3D、DVS3D等平台进行交互设计或展示。

为用户提供上传、下载、在线浏览应用程序等3D数字化内容服务。

为用户提供在线的3D数字内容的交互设计与展示。

3D模型云服务战略。

15.虚拟原型可视化软件1套

（1）虚拟原型截取模块

Techviz化的操作界面。

可实时获取所有3D数字工厂3D素材和多种OpenGL应用程序的三维模型、并发布到投影系统中立体展示。

可以将正在打开的SketchUP、 Catia、Pro\E、Navisworks等设计软件快速同步到G-Powerwall投影系统中，直接立体展示、漫游、拆装、剖切和测量等，不需要任何格式的另存和数据转换。

可以导入常用三维格式数据,如fbx、obj、3ds、dae等。

拥有自己的数据压缩格式，可保存工程/项目文件。

可复制和删除模型，控制显示模式（网格实体、隐藏显示、居中显示等）。

支持模型设计编辑功能，可修改模型姿态、纹理、材质属性。

支持灯光系统，可以实时阴影渲染。

（2）虚拟装配模块

支持1:1实物大小显示。

测量模型中任意两点间的距离，可同时测量多段距离；

支持模型的剖面分析显示。

支持自定义视角保存和切换。

支持虚拟物体的拆卸和装配。

（2）立体显示模块

支持多通道立体显示模式，将桌面级3D应用程序内容直接显示在单通道及多通道的虚拟沉浸式环境中；支持多通道立体显示模式，将桌面级3D应用程序内容直接显示在单通道及多通道的虚拟沉浸式环境中。

支持从1到6通道任意组合的立体显示（如：G-Powerwall、G-Float、 G-Discover）等。

支持120HZ主动立体模式。

支持60HZ倍频立体模式。

（3）外设模块

支持多远外设。

提供5DT数据手套接口。

支持Vicon、G-Motion等外设的即插即用。

16.视觉矫正软件1套

根据定位并输入的折角度数自动计算视觉差角，并进行图像输出。

支持倍频主动立体技术，可将每通道的左右眼信号分别输出，但无需两台投影机。

支持主动立体同步信号发生器，支持30人以上同时参观并且眼镜之间不发生信号干扰。

支持硬件系统变形后，立体播放软件自适应。

最多可升级支持至5面墙Icube沉浸式环境。

利用网络控制图形输出用图形工作站，方便管理与调试维护。

支持ART 、Vicon、G-Motion等外设的即插即用。

17.系统集成

各种线材配件

设备运输

集成安装

联调测试

人员培训

二、安装及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保（主要设备应不少于3年原厂质保），并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。