江苏师范大学文化创意产业园B地块文化创意大楼

沉降观测服务

招标文件

江苏师范大学招投标办公室

二〇一三年九月十日

# 第一章  投标须知

## 一、须知内容

  - 工程名称：江苏师范大学文化创意产业园B地块文化创意大楼工程沉降观测服务；

  - 建设地点：我校云龙校区

  - 工程概况：本项目位于徐州市云龙区（江苏师范大学云龙校区院内），北面为汉园宾馆，南面为六中，东临解放南路，西面为产业园区，本项目为高层办公楼，地下2层，地上25层，地下二层平时为设备用房及停车库，战时为人防物资库及二等人员掩蔽所，地下一层平时为设备用房及停车库，战时为人防物资库，地上1~4层为办公用房，5层为酒店。南楼:6~23层为办公用房;北楼: 6~19层为办公用房，20~25层为客房。本项目总建筑面积111195.67平方米，其中地下室建筑为21059.64平方米，抗震设防烈度七度，设计使用年限50年，建筑类别一类。

  - 测量服务内容： 基准点及水准线路设置、观测点埋设、点位保护、野外观测测绘、技术工作、出具成果性报告文件  ；

  - 投标人资格: 甲级及以上测绘资质或工程勘察资质中含一、二等建（构）筑物变形测量项，测量及报告出具人员必需具有 测量岗位技术 资格，须在徐州市质监站办理备案登记手续资料。

  - 招标形式：公开招标；

  - 投标报价方式:按单位价格       (元/点·次)×      （观测点数）×      （每个点的观测次数）计取测量服务费，全费用单价固定不变，观测点数与次数按照设计及质检验收需求确定，清单数量为暂定。

  - 付款方式：本工程预付款20%；工程主体封顶并验收合格后，出具阶段性成果性文件并经甲方确认后，十五个工作日内支付合同价款的30%；工程竣工验收合格备案后，出具成果性文件并经甲方确认后，十五个工作日内支付合同价款的30%；沉降稳定（暂定竣工验收合格后一年）后，出具成果性文件并经甲方确认后，十五个工作日内支付合同价款的10%；其余款项在沉降稳定一年后，十五个工作日内付清余款。在甲方付款前，乙方应向甲方出具正式发票。

  - 投标文件份数: 正本一份，副本五份

  - 投标文件提交地点、截止时间及开标时间:

提交地点: 江苏省徐州市铜山区上海路101号14号楼408室。

提交时间: 2013年 9 月 29 日 14：20-14：50

开标时间：2013年 9 月29 日 15：00

  - 招标人联系人: 李老师、汪老师

电    话：（0516）83536671 83536959； 传真：（0516）83536959

二、投标文件编制

投标标书统一使用A4打印胶装成册

2.1 投标文件的组成

投标文件由投标函、投标报价单、施测及技术服务方案。

2.2 投标函部分主要包括下列内容：

2.2.1营业执照；

2.2.2资质证书；

2.2.3法人资格或授权证明；

2.2.4投标函；

2.2.5投标报价单；

2.3 施测及技术服务方案主要包括下列内容：

2.3.1  作业人员及资源配置，专业技术人员数量、名单、项目负责人、联系方式及各人员简介

2.3.2  作业器材及服务保障计划安排

2.3.3  施测及技术服务质量、野外施测安全保障措施

2.3.4  过程性服务外延及后期核对质量的保证

2.4 报价方式

2.4.1 按单位价格       (元/点·次)×      （观测点数）×      （每个点的观测次数）计取测量。全费用单价固定不变，测量点数与次数按照设计和质检验收需求确定，清单数量为暂定。测量点数和次数按本招标文件第二章测量服务作业规范要求，投标单位提供观测方案中的点数、次数。

2.4.2全费用综合单价包括但不限于：观测点埋设、基准点及水准线路设置、野外观测测绘费、点位保护、测量器材费、观测点标志标准件费、技术工作费、成果性文件编制及审查费、管理费、测量单位需上交的政府规费、组织及技术措施费、保险、风险、利润、税金等一切测量及出具报告所需的费用，除本合同约定外，无论何种情况，均不再调整。

2.5 投标文件装订密封

2.5.1投标函、投标报价单、施测及技术服务方案三部分装订在同一册，投标文件分正本和副本共六册，均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.5.2 投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的,在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

2.5.3 除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章。

## 三、投标文件提交

3.1 在投标文件密封袋上应：

3.3.1 写明投标人名称和地址；

3.3.2 注明下列识别标志：

(1) 工程名称：江苏师范大学文化创意产业园B地块文化创意大楼工程沉降观测服务

(2) 2013年9月9日15 时开标，此时间以前不得开封。

3.2 投标文件的密封袋的所有封口处均应用复印纸粘贴，接缝处加盖投标人公章。

3.3 全套投标文件均需加盖齐缝章。

3.4 投标文件在投标须知1.11规定时间内提交到规定地点，否则将拒绝。

## 四、评标定标

4.1本次招标项目采用综合评分法确定中标人。但不限于综合评议以下内容：

4.1.1投标价格的合理性；

4.1.2施测及技术服务质量、野外施测安全保障措施；

4.1.3保证作业时间措施、服务保障的合理性；

4.1.4拟负责本项目测量服务的主要项目负责人、技术负责人的专业水平；

4.1.5投标人已完成同类项目的测量服务业绩。

4.2中标条件，包括但不限于如下条件：

4.2.1投标文件完全响应招标文件的所有实质性要求；

4.2.2具备良好的合同履行能力；

4.2.3 报价合理、优惠。

4.3废标：存在下列情况之一的投标文件将被视为无效，招标人无需向投标人解释被判定为无效的原因：

4.3.1未按招标文件的规定密封、未在招标文件要求的地方加盖投标人的单位公章和法定代表人印鉴章；

4.3.2未能提供有效的法定代表人身份证明书和授权委托书；

4.3.3投标文件内容不全、字迹模糊、难以辨认，涂改处未加盖公章，或者未按规定填写；

4.3.4投标文件逾期送达；

4.3.5递交的投标文件存在重大偏离，实质性未响应招标文件的要求。

4.4 投标人提供的所有资料和数据应真实可信，复印件需加盖公章并准备原件备查，如有任何不实或隐瞒、虚报等情况，将被取消投标资格。

4.5合同的授予

中标人在中标通知书发出后15天内完成合同签订，否则招标人有权取消中标资格，并要求其赔偿损失。

4.6 招标人对投标人中标与否无解释义务。

# 第二章  测量服务作业规范及要求

## 一、规范标准

1、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2002）；

2、《工程测量规范》（GB50026-2007）；

3、《建筑变形测量规范》（JGJ8 -2007）；

4、《建筑物沉降观测方法》（DGJ32/J18 -2006）；

5、《住宅工程质量通病控制标准》（DGJ32/J16-2005）；

6、《建筑变形测量规程》（JGJ/T8-97）等规范。

7、现行的国家及省市相关法律法规和标准规范

## 二、设计沉降观测基本技术要求

1、依据设计要求应进行沉降观测，则沉降观测点数量不小于6个点。当图中未详注时，应在房屋四角转角处、以及中间每隔10m~20m的轴线上可观测到的墙、柱上设置。

2、观测点埋置构造见下图或采用成品。

3、水准点：不少于3个，设置在距建筑物30m~80m且稳定、可靠的土层内；或沉降已稳定的建筑物上。

4、观测要求：观测点稳固后即开始，每施工2～4层观测一次直至完工，完工后一年内每隔2～3个月观测一次，以后适当延长至4～6月，直至达到沉降变形稳定标准为止。如发现沉降异常情况应通知有关单位。

5、未详之处参见《建筑变形测量规程（JGJ/T8-97）》中"5 沉降观测"章节。

## 三、现场观测基本要求

1、工程现场的基准点、工作基点和变形（沉降）观测点的布设必须要符合《建筑物沉降观测方法》（DGJ32/J18-2006）中的规定要求，每一测区最少不得少于3个基准点和3个工作基点。观测点的位置要能全面反映建筑工程项目的基础沉降和其他变形情况。观测点必须牢固稳定，能长期保存，要具有良好的通视条件。观测的基准点和变形（沉降）观测点的位置由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、变形（沉降）观测单位按要求共同确定。施工单位应对现场测量工作予以配合；监理单位应把测量工作按照现行规范、标准、本文有关要求和已经确定的观测方案纳入监理内容，进行监理。

2、变形（沉降）观测点的位置

（1）建（构）筑物的四周角、大转角处及沿外墙10～15m处或每隔2～3根柱基上。各种构筑物沿四周或基础轴线对称位置上布点数量不得少于6个；
    （2）高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙交接处的两侧，不同的地质条件、不同的荷载分布、不同基础类型、不同基础埋深，不同地基基础，不同上部结构、沉降缝、伸缩缝的两侧，人工地基与天然地基接壤处及填挖方分界处；

（3）建筑物宽度大于15m，或宽度小于15m，但地质条件复杂的建筑物的内隔（纵）横墙点，以及框架、框剪结构体系的楼、电梯井和中心筒处；

（4）筏基、箱基的四角和中部位置；

（5） 多层砌体房屋外纵墙间距6～10m横墙对应墙端处；

（6）框架结构建筑部分柱基上或沿纵横轴线设点，以及可能产生较大不均匀沉降的相邻柱基上。

3、变形（沉降）观测应采用环形闭合法或往返闭合法进行控制。

## 四、变形（沉降）观测方案包括内容

1、工程概况;

2、执行规范、标准;

3、测量仪器型号及观测标志型式;

4、测量人员的姓名、职称及岗位证书号;

5、基准点、观测点布设平面图;

6、变形（沉降）观测的开始结束时间、变形（沉降）观测等级、变形（沉降）观测的频率及变形（沉降）观测预案措施;

7、变形（沉降）观测的作业方法和数据处理方法;

8、变形（沉降）观测阶段性成果提交;

9、其它应该说明的事项。

## 五、变形（沉降）观测周期要求

1、本项工程拟开竣工日期:根据工程建设实际情况，本项工程拟于 2013  年 9月进场，拟于 2015 年  6 月竣工。

2、建筑物变形（沉降）观测应包含建筑工程的整个施工期内和使用期间。建筑物施工期内的观测次数和间隔时间，应根据施工进度及时进行。一般建筑可在底层框架柱（剪力墙、构造柱）脱模后开始观测，每加高1～2层观测一次，主体封顶后1～2个月观测1次，竣工时总观测次数不得少于5次。建筑物竣工后，根据建筑物施工期内沉降变形情况追踪观测，依据沉降量与时间关系曲线制定，直到基本稳定为止。

## 六、其它要求

1、变形（沉降）观测单位不得与监理单位、设计单位、施工单位有隶属关系或其它利害关系，并对工程变形（沉降）观测结果的真实性承担法律责任。变形（沉降）观测单位使用的测量仪器和设备，应在检定有效期内，且应随时检查测量仪器精度变化。

2、本项目相关单位

（1）设计单位：东南大学建筑设计研究院

（2）监理单位：徐州市建设工程建设监理有限公司

（3）施工单位：苏州二建建筑集团有限公司

3、当变形（沉降）观测数值明显异常或超出标准规范及有关设计文件规定要求时，属在建工程，变形（沉降）观测单位应及时通知建设、设计、监理等单位并在24小时内将情况上报当地质监站。房屋建筑已使用的，观测单位应在24小时内通知委托单位和当地质监站。

4、建筑工程主体结构验收和竣工验收前，建设单位通知变形（沉降）观测单位提交建筑物变形（沉降）观测报告，变形（沉降）观测报告由施工单位在施工技术资料里归档，报告中应对建筑工程建设过程中采集的建筑物变形（沉降）观测数据进行统计分析并提出阶段结论性的分析结果，经设计单位项目结构工程师、监理单位总监理工程师审核通过。变形（沉降）观测报告应按规定格式内容填写，应包括如下内容：

（1）变形（沉降）观测记录；
   （2）变形（沉降）观测成果表（沉降观测成果表含每个观测点每周期沉降量、沉降速率，累计沉降量、沉降速率）；
   （4）变形（沉降）观测点、基准点平面布置图；
    （5）沉降量——时间——沉降速度（s-t-v）曲线图;
    （6）沉降量——时间——荷载（或加载楼层数）（s-t-p）曲线图; 
    （7）建筑物变形（沉降）观测曲线图；
    （8）变形（沉降）观测技术报告。

（9）最终提交测绘成果报告书4份及电子光盘一张。

附件一：

## 一、投 标 函

致：                             （招标人名称）

1、我方己仔细研究并完全接受         (项目编号)                           （项目名称）沉降观测服务招标文件的全部内容，我方愿按           元的测量服务酬金，严格按照招标文件及合同要求实施和完成测量服务工作，修改调整成果性报告中的任何缺陷，使测量服务质量达到招标文件及合同约定的标准，并保证在现场测量作业完成后      日历天完成并提交 合格 的成果性文件。

2、我方承诺本投标书中所填报内容均真实，在评标或中标后发现投标书中有不真实之处，我方将无条件接受处理处罚。

3、一旦我方中标，我方将派出以            为项目负责人的作业小组展开测量和技术工作，保证测量服务质量，并按招标人要求的时间内完成测量服务工作。

4、我方同意本投标文件在投标截止期开始对我方有约束力。

5、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（加盖单位公章）

法定代表人或其授权人：（签字并加盖法人章）

地  址：

电  话：

传  真：

投标日期：     年    月    日

## 二、投标报价单

项目名称：

| 观测点数（个） | 观测次数（次） | 综合单价（元/点.次） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（元） | 小写： |
|  | 大写： |

投标人：（加盖单位公章）

法定代表人或其授权人：（签字并加盖法人章）

地  址：

电  话：

传  真：

投标日期：     年    月    日

## 三、施测及技术服务方案

包括不限于以下内容：

1、作业人员及资源配置，专业技术人员数量、名单、项目负责人、联系方式及各人员简介

2、作业器材及服务保障计划安排

3、施测及技术服务质量、野外施测安全保障措施

4、过程性服务外延及后期核对质量的保证

投  标  人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字盖章）

日      期：