江苏师范大学2018H14014GPS-RTK及便携式录播一体机等设备谈判采购文件

（No：2018H14014）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

      - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可咨询设备供应科）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

评分标准构成为技术40分（包含产品的品牌型号、质量、技术指标、稳定性等）商务30分（包括企业规模、实力、财务状况、企业信誉、业绩、质保和售后服务承诺等），价格30分。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用现金转账或现金形式支付；

户    名：江苏师范大学

开 户 行：南京银行股份有限公司徐州分行

大额行号：313303016019

帐    号：16 0129 0000 0004 24

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 本合同结算货币为人民币，包括全部货物、辅助材料、专利技术、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保，各种税费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可与学校相关外贸代理商联系：江苏新海天国际贸易有限公司，联系人电话：陈经理15380875966。江苏汇鸿国际集团外经有限公司，郭经理13809002757。江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司，张经理13584098522）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。（如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检、法检费等一切费用）。若非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

      - 付款方式：设备验收合格后，支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

      - 在设备到货后，供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票（进口设备为全额形式发票，付汇水单和代理费票（需盖外方章））等至设备供应科办理付款相关手续。

      - 对于进口设备外贸手续的办理：建议供方在校方提供的外贸公司中选择，由供方负责办理相关免税手续，需方配合供方完成办理免表必须的材料盖章事宜。

      - 若按国家规定必须办理商检或其他手续的进口设备，由供方负责办理相关手续及承担所需费用（由需方配合相应盖章事宜）。

      - 供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票、入库单等至设备供应科办理付款相关手续。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对GPS-RTK进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

实验室工作要求：电压要求：~220V±10%，50Hz。保证在电压偏差允许范围内设备正常使用温湿度适应徐州地区气候条件，设备工作环境在实验室常规条件可进行。。

一、主要技术参数及要求

标段一：GPS-RTK（8套）；

| 序号 | 项目 | 参数指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接收机特性 | 卫星跟踪 | ≥220通道 |
|  |  | 操作系统 | Linux系统 |
|  |  | 数据输出速率 | 最大支持50Hz |
|  |  | OLED显示屏 | ≥1.54英寸，分辨率128*64，可视距离1-2米 |
| 2 | 标称精度 | 静态精度 | 平面精度：±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm 高程精度：±(5+0.5×10-6×D) mm |
|  |  | RTK精度 | 平面精度：±(8 + 1×10-6×D) mm 高程精度：±(15+ 1×10-6×D) mm |
| 3 | 电气化参数 | 电池 | 双电池供电，单块电池容量≥3400mAh |
|  |  | 外接电源 | 9-36V DC |
| 4 | 物理特性 | 工作温度 | -45℃~+75℃ |
|  |  | 存储温度 | -50℃~+80℃ |
|  |  | 材质 | 镁铝合金材料 |
|  |  | 湿 度 | 100%无冷凝 |
| 5 | 数据通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口 |
|  |  |  | 1个Mini USB接口 |
|  |  |  | 1个Micro SIM卡槽 |
|  |  | 差分格式 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA |
|  |  | 内置电台 | 功率：0.1W-2W可调 频率：450-470MHz 协议：支持TT450S/透明传输 |
|  |  | 网络模块 | 联通4G 向下兼容联通3G（WCDMA），移动2G（GSM） |
|  |  | Wifi | 802.11 B/G/N，具有WIFI热点功能，任何智能终端均可接入接收机 |
|  |  | NFC | 手簿与主机触碰即可实现WiFi自动连接 |
|  |  | 蓝牙 | BT 4.0，向下兼容BT2.x |
| 6 | 静态存储 | 存储格式 | 可直接存储RINEX格式 |
|  |  | 存储空间 | 板载≥16GB |
|  |  | 下载方式 | 即插即用的USB |
| 7 | 辅助测量 | 电子气泡 | 可以实现接收机居中自动测量 |
|  |  | 倾斜测量 | 支持 |
| 8 | 数据输出 | 输出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 |
|  |  | 输出方式 | BT/WIFI/RS232/电台 |
| 9 | 内置网页 | 查询功能 | 查询接收机状态及设置信息 |
|  |  |  | 接收机工作模式，通讯方式，静态采集，数据输出 |
| 10 | 手簿参数 操作系统 | CPU | ≥四核 1.5G |
|  |  | RAM+ROM | ≥1GB+16GB |
|  |  | 液晶屏 | ≥4.3英寸 |
|  |  | 物理按键 | 多功能快捷键，导航键，数字+字母键组合 |
|  |  | camera | ≥800W |
|  |  | 电池 | ≥3.7V*6500mAh=24.05Wh |
| 11 | 软件参数 | 自带电台、网络工作模板，一键切换。 导航式放样：箭头实时指向目标方向，找点更简单。 底图放样：支持CAD\ArcGIS格式导入，图上选点\线直接放样。 自动成图：外业测点自动成图，防止漏测；支持多种地物同时测量，直接显示周长、面积，成果支持导出CAD\ArcGIS\谷歌等格式。 自定义图层显示： 支持底图按图层显示； 支持点名称/代码/高程单独显示； 支持点线面的颜色、大小、样式的自定义； 支持分类型/图层显示地物； 支持按点名/高程区间来筛选显示点。 点校正成果误差过大自动提醒，防止校正错误。 支持断链、平曲线、竖曲线、标准横断面、超高、加宽、边坡参数输入。 支持纬地、海地PM导入生成道路数据。 边桩放样支持选择道路板块，并根据当前位置自动切换左右。 支持边坡放样，支持自由边坡放样。 边坡放样可显示横偏、向内/外，填/挖值，并显示当前边坡坡顶或坡脚高差。 支持测量涵洞。 支持输入结构层厚度。 支持导出纬地、海地格式横断面、纵断面文件。 界面图示化显示，支持手动切换平曲线、横断面显示。 放样界面有箭头指示目标方向。 支持实时里程、横偏方式放样。 支持自由检核功能。道路任意位置测量后即可知道填挖量掌上教程：内置帮助文档，对当前使用功能进行向导式指导。 |

标段二：便携式录播一体机（一套）；

- 主板：ATX大母版/服务器主板

- 硬盘：内部1个3.3英寸硬盘位，外部可扩展6个4.6英寸硬盘抽拉盒

- 光驱：黑色面板笔记本刻录光驱

- 键盘：标准键盘，带鼠标触摸板

- 显示驱动：A/D驱动板，VGA/DVI信号

- 显示屏：22英寸宽屏，1920*1080分辨率

- 喇叭：可选内置功放板喇叭

- 电源：ATX电源

标段三：数码天象仪（一套）；

放映天幕直径：14-18m 观众人数：130-200人

恒星天空：6.05等以上恒星5000余颗，可调光

星云5个（仙女、猎户、蟹状、小麦、大麦）星团1个（球状）

亮星1个（天狼星）

银河

太阳系星体：太阳，视直径1度；有对日照，均可调光

月亮，视直径1度，有月影图案及月相盈亏变化，有交点运动，可调光

行星5个（水、金、火、木、土）能以图案、颜色及亮度进行区分

其他放映器：地平照明（东、南、西、北），可调光

兰光，白光（由天象厅壁灯供），可调光

晨昏蒙影

坐标系：固定的0°-90°-0°子午圈，格植1°

固定的0°-360°地平圈，格植1°

0-24赤道坐标，网格10

0°-360黄道坐标，有24个节气及月、旬位置，最小刻度值1度

活动的0°-90°地平地圈

0°-90°平太阳与活动赤经圈

时角极圈（随极高运动）

运动：周日、周年（周日与周年连动）极高、岁差运动、活动地平经圈、平太阳与活动赤经圈（由周年带动），全部无极调速。

控制系统：电气控制台

控制方式：手动控制、自动控制

功能：节目编制功能（直线（离线）编程、半自动（录返）编程）表演功能（手动方式、自动方式、人工干涉方式、仿真模拟方式）显示功能（控制信息、运动状态信息、星空图象等）

声音播出功能

节目编制：在线（离线）编程、半自动（录返）编程

表演功能：手动方式、自动方式、人工干涉方式、仿真模拟方式

主机中心高：2000mm（安装基面离天幕球心高度）

重量（主机、控制台）：440kg

功率：3kw

标段四：折反式天文望远镜（一套）；

光学结构：ACF

口径：406.4mm

焦距：4064mm

焦比：f/10

大有效倍率：850×

分辨率：0.28 arc sec（弧秒）

望远镜支架：重型叉式支架

镀膜：UHTC超高透光率镀膜

主镜管锁：包含(progressive tension)

无影像抖动电子调焦器：可选PN: 07080

目镜：Series 4000 26mm Super Plossl

寻星镜：8×50mm

GPS水平和指北：包含（16通道GPS）

指向精度（高精度模式）：1弧分

Autostar? II 手控器：包含（145000个天体数据)

电池：8节1号电池

电池寿命（大约）：20小时

转动速度：RA和Dec: 0.01×至1.0×恒星速，可变增量为0. 01×；2×, 8×, 16×, 64×, 128×恒星速；1°/sec.至 8°/sec.，可变增量为0.1°。

追踪速率：恒星速，月亮速，或从2000个逐步增加的自选速率中选择

主、副镜：Pyrex玻璃

修正镜：高级水白玻璃

望远镜净重：144.2kg

脚架净重：39.9kg

户外散脚架高度：762mm至1117.6mm可调

二、 安装、调试及售后

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作，配置附件请单独报价。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

四、投标报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |

质保期：

注：“设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成。

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年   月 日

五、技术偏离表

对于招标文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年    月    日

六、商务偏离表

对于招标文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：      年    月    日